Комитет по спортивной технике и кросса.

Комитет по спортивной технике рассмотрев обращение спортсменов и Комитета кросса РАФ, а так же признав, что распределительные валы, описанные в омологации N-5717 не устанавливаются на серийно выпускаемые моторы ВАЗ-11194 рекомендует:

В классе Д3-“Спринт” на двигателях ВАЗ-11194 приостановить применение, вплоть до специального решения, распределительных валов, описанных в омологации N-5717. Разрешить применение только серийных распределительных валов.

Обязать организаторов всех Официальных соревнований проводить взвешивание автомобилей Д3-“Спринт”, для получения таблицы реальных весов автомобилей. На основании полученных данных подготовить таблицу весового гандикапа, для автомобилей, оборудованных различными двигателями, разрешёнными к применению в классе Д3-“Спринт” Приложением 3 к КиТТ-2010.

В классе Д3-“Спринт” разрешить на двигателях ВАЗ-11194 применение выпускного коллектора свободной конструкции, при сохранении размеров каналов, указанных в омологации N-5717.